flackerfreier Boot
Wie geht das?

---
“flackerfrei”?
- kein Wechsel der Auflösung
- keine abprupten Wechsel des Bildschirminhalts

---
der Bootprozess
Firmware
Bootloader
Start des OS
Login
Session

---
BIOS
- Basic Input/Output System
- initialisiert Hardware
- startet das Betriebssystem
- stellt zur Laufzeit Dienste zum Hardwarezugriff bereit
- auf PCs: Klone des Original-IBM-PC-BIOS

---
BIOS
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:POST2.png
Oona Räisänen/Mysid, public domain
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Averatec_All_In_One_Post_Screen.jpg
Woahg, CC BY-SA 4.0
(nicht ganz korrekt)

---
BIOS: Grafik
- Standards: EGA/VGA/SVGA
- Auslösungen: 640x350, 640x480, 800x600
- Text: 80x43, 80x50, 132x60 (jeweils maximal)
- Aufruf über Interrupts (nur real mode)
- siehe auch https://en.wikipedia.org/wiki/VGA-compatible_text_mode

---
BIOS: Boot
- INT 19h
- Suche nach Boot Sector
- Sprung

---
UEFI
- Unified Extensible Firmware Interface
- initialisiert Hardware
- startet das Betriebssystem
- stellt zur Laufzeit Dienste zum Hardwarezugriff bereit
- spezifiziert (https://uefi.org/specifications)

---
UEFI
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lenovo_ThinkPad_T430_UEFI_BIOS_1.16_splash_screen.jpg
Cirosantilli2
CC BY-SA 4.0
(nicht ganz korrekt)

---
UEFI: Grafik
- Graphics Output Protocol
- Human Interface Infrastructure: Input, Lokalisierung, Fonts, Formulare
- Linux: efifb

---
UEFI: Boot
- EFI system partition
- Executables
- automatisch: /EFI/BOOT/BOOT<ARCH>.EFI
- oder vom OS konfiguriert
- nur gleicher CPU-Modus

---
UEFI: BGRT
“The Boot Graphics Resource Table (BGRT) is an optional table that provides a mechanism to indicate that an image was drawn on the screen during boot, and some information about the image.
The table is written when the image is drawn on the screen. This should be done after it is expected that any firmware components that may write to the screen are done doing so and it is known that the image is the only thing on the screen. If the boot path is interrupted (e.g., by a key press), the valid bit within the status field should be changed to 0 to indicate to the OS that the current image is invalidated. This table is only supported on UEFI systems.”
https://uefi.org/sites/default/files/resources/ACPI_6_3_final_Jan30.pdf

---
UEFI: BGRT
Field	Description
Version	2-bytes (16 bit) version ID. This value must be 1.
Status	1-byte status field indicating current status of the image. / Bits [2:1] = Orientation Offset. These bits describe the clockwise degree offset from the image’s default orientation.
Image Address	8-byte (64 bit) physical address pointing to the firmware’s in-memory copy of the image bitmap.
Image Offset (X, Y)	(X, Y) display offset of the top left corner of the boot image. The top left corner of the display is at offset (0, 0).

---
- sind im Boot Sector bzw. auf der ESP
- Binary bzw. EFI-Executable (PE)
- startet im Real Mode bzw. Long Mode
- hier: GRUB und systemd-boot
- zeigt möglicherweise ein Menü an
- Idealerweise gar nicht sichtbar

---
Kernel
- Hardwaretreiber
- möglicherweise (Text-)Output
- FRAMEBUFFER_CONSOLE_DEFERRED_TAKEOVER
- efifb

---
init
- startet Dienste nacheinander
- Output bzw. Input von bzw. nach /dev/console

---
systemd
- startet Dienste parallel
- Output ins Journal
- kein Input
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Systemd-on-fedora.png
Lennart Poettering, Kay Sievers and others, LGPL >= 2.1

---
Plymouth
- Boot-Time I/O-Multiplexer
- Splash
- ersetzt Usplash / Xsplash
- läuft mit DRM (oder fbdev)
- Theme für bgrt mit Spinner
- Hafenstadt in Devon
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fedora10_plymouth.png
Team Fedora, GFDL >= 1.2

---
Display Manager / Greeter
- z.B. GDM oder SDDM
- grafischer Login
- laufen auf X11 bzw. mit Wayland
- rootless -> Fade-In

---
Desktopumgebung
- z.B. GNOME oder Plasma oder Enlightenment
- laufen auf X11 bzw. mit Wayland
- rootless -> Fade-In

---
Wo bekomme ich das her?
- ab Fedora 29 bzw. Ubuntu 19.10 installierbar
- ab Fedora 30 Standard
- ab Kernel 4.19
- nur mit Intel-GPU
- nur mit UEFI-Firmware

---
Wie sieht das aus?
https://fedorapeople.org/~jwrdegoede/flickerfree-videos/workstation-bgrt-logo.webm

---
Links
- https://fedoraproject.org/wiki/Changes/FlickerFreeBoot
- https://www.omgubuntu.co.uk/2019/07/ubuntu-flicker-free-boot
- https://wiki.gnome.org/Design/OS/BootProgress
- https://lists.fedoraproject.org/archives/list/kernel@lists.fedoraproject.org/thread/3MWCKJ2DVJPC4INXPKB4ECFZLA7X5RTI/
- https://hansdegoede.livejournal.com/19673.html
- https://hansdegoede.livejournal.com/20632.html

---
Fragen?